ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЛОКИ ОКОННЫЕ

Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.6-23-2001

Издание официальное

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

Київ 2001

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Управлением стандартизации, техническо­го нормирования и сертификации Гос­строя России, ГП Центр методологии, нормирования и стандартизации в строи­тельстве Госстроя России, ГНИиПП "Научстандартдом-Гипролеспром" с участием фирмы

ЗАО "КВЕ - Оконные технологии"

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Республика Армения | Министерство градостроительства |
| Республика Казахстан | Комитет по делам строитель­ства Министерства энерге­тики, индустрии и торговли |
| Киргизская Республика | Государственная инспекция по архитектуре и строитель­ству при Правительстве |
| Республика Молдова | Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства |
| Российская Федерация | Госстрой |
| Республика Казахстан | Госстрой |
| Украина | Госстрой |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 23166-78

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-ве­ден, тиражирован и распространен в качестве офи­циального издания без разрешения МНТКС

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)

Содержание

1 Область применения ....................................  1

2 Нормативные ссылки ...................................  1

3 Термины и определения ...............................  2

4 Классификация и условные обозначения ......  2

5 Технические требования ............................  14

5.1 Общие требования к конструкции ........  14

5.2 Размеры и предельные отклонения ......  18

5.3 Характеристики ...................................  19

5.4 Требования к материалам и комплектующим деталям  20

5.5 Уровень заводской готовности и комплектность             24

5.6 Маркировка .........................................  25

6 Правила приемки .......................................  25

7 Методы контроля ......................................  28

8 Упаковка, транспортирование

и хранение ..................................................  29

9 Общие требования к монтажу

и эксплуатации ...........................................  30

10 Гарантии изготовителя .............................  32

Приложение А

Термины и определения ...........................  33

Приложение Б

Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости        39

Приложение В

Пример заполнения паспорта оконного

блока .......................................................  41

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ДСТУ Б В.2.6-23-2001

(ГОСТ 23166-99)

## Дата введения 2002-01-01

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Настоящий  стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки (далее – оконные блоки или изделия) из древесины, пластмасс и металлических сплавов для зданий, сооружений различного назначения.

Стандарт не распространяется на светопрозрачные фасадные системы, зенитные фонари, а также на изделия специального назначения (противовзломные, пуленепроби-ваемые, противопожарные и др.)

Стандарт является основополагающим для комплекса стандартов на конкретные виды и конструкции оконных блоков, а также их комплектующие детали.

Требования настоящего стандарта яв-ляются обязательными (кроме оговоренных в тексте стандарта как рекомендуемые или справочные).

Стандарт может быть применен для сертификации изделий.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем  стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:

| ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС | Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору |
| --- | --- |
| ГОСТ 111-90 | Стекло листовое. Технические условия |
| ГОСТ 3749-77 | Угольники поверочные 90°. Технические условия. |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 15140-78 | Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. |
| ГОСТ 24033-80 | Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний |

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.2

| ДСТУ Б В.2.6-1.95 | Замки і заскочки для дерев’яних дверей. Типи і основні розміри |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.6-13-97 | Вироби замкові та скоб’яні. Загальні технічні умови. |
| ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) | Блоки віконні і дверні. Методи визначення опору теплопередачі |
| ДСТУ Б В.2.6.18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) | Блоки віконні і дверні. Методи визначення по-вітро- та водопроникності |
| ДСТУ Б В.2.6.19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) | Блоки віконні і дверні. Методи визначення звукоізоляції. |
| ДСТУ Б В.2.6.20.2000 (ГОСТ 26602.4-99) | Блоки віконні і дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла |
| ДСТУ Б В.2.6.24-2000 (ГОСТ 24700-99) | Блоки віконні дерев’яні зі скло пакетами. Технічні умови. |
| ДСТУ Б В.2.7.107-2001 (ГОСТ 24866-99) | Скло пакети клеєні будівельного призначен-ня. Технічні умови. |
| ДСТУ Б В.2.7.110-2001 (ГОСТ 30698-2000) | Скло загартоване буді-вельне. Технічні умови. |

| ГОСТ 5089-97 | Замки и защелки для дверей. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 538-88 | Изделия замочные и скобяные. Общие техниче-ские условия. |
| ГОСТ 26602.1-99 | Блоки оконные и дверные. Методы определения сопро-тивления теплопередаче |
| ГОСТ 26602.2-99 | Блоки оконные и дверные. Методы определения воз-духо- и водопроницаемости |
| ГОСТ 26602.3-99 | Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции. |
| ГОСТ 26602.4-99 | Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света |
| ГОСТ 24700-99 | Блоки оконные деревянные со стекло пакетами. Технические условия. |
| ГОСТ 24866-99 | Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия. |
| ГОСТ 30698-2000 | Стекло закаленное строите-льное. Технические условия. |

#### 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 Оконные блоки классифицируют по следующим признакам:

- по материалам рамочных элементов;

- по вариантам заполнения светопрозрачной части;

- по назначению;

- по вариантам конструктивного исполнения;

- по архитектурному рисунку;

- по основным эксплуатационным характе­ристикам.

Первые два признака относят к признакам вида изделий.

4.2 По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на:

- деревянные;

- поливинилхлоридные;

- из алюминиевых сплавов;

- стальные;

- стеклопластиковые;

- комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т.п).

4.3 По вариантам заполнения светопроз­рачной части изделия подразделяют:

- с листовым стеклом;

- со стеклопакетами;

- с листовым стеклом и стеклопакетами.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.3

Основные варианты заполнения светопро-зрачной части оконных блоков приведены на рисунке 1.

а - одинарный оконный блок с одним стеклом;

б - одинарный оконный блок с однокамерным стеклопакетом; в - одинарный оконный блок с двухкамер­ным стеклопакетом; г - спаренный оконный блок с двойным остеклением; д - спаренный оконный блок со стеклом и стеклопакетом; е - раздельный оконный блок с двойным остеклением; ж - раздельно-спарен­ный оконный блок с тройным остеклением; з - раз­дельный оконный блок со стеклом и однокамерным стеклопакетом; и - раздельный оконный блок со стек­лом и двухкамерным стеклопакетом; к - раздельный оконный блок с двумя стеклопакетами.

Рисунок 1 - Основные типы конструкций и вариан­ты заполнения светопрозрачной части оконных блоков

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.4

;

4.4 По назначению изделия подразделяют на предназначенные для применения в жилых, общественных, производственных и других видах зданий и сооружений.

4.5 По вариантам конструктивного испол­нения изделия классифицируют:

-  по типам конструкции:

одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;

-  по количеству рядов остекления:

с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);

с двойным остеклением;

с тройным остеклением;

с четверным остеклением;

-  по количеству створок в одном ряду остекления:

одностворчатые, двухстворчатые, много­створчатые;

-  по направлению открывания створок:

внутрь помещения;

наружу;

двустороннего открывания;

правого открывания;

левого открывания;

симметричного открывания;

-  по способам открывания створок:

с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;

подвесным - с поворотом створки вокруг горизонтальной верхней оси;

откидным - с поворотом створки вокруг горизонтальной и нижней оси;

поворотно-откидным - с поворотом створ­ки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;

среднеповоротным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;

раздвижным - с горизонтальным перемеще­нием створок;

подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости;

комбинированным - с совмещением в од­ной конструкции разных видов открывания створок;

неоткрывающиеся;

-  в зависимости от остекляемых элементов:

с остекленными створчатыми элементами;

с остекленными коробками;

с совмещенным остеклением;

-  по конструкциям устройств для проветри­вания и регулирования температурно-влажностного режима помещения:

с форточками;

со створками с откидным (поворотно-от­кидным) регулируемым открыванием;

с фрамугами;

с клапанными створками;

с вентиляционными клапанами;

с климатическими клапанами;

с системами самовентиляции;

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.5

- по конструктивным решениям притворов створок:

с импостным притвором;

с безимпостным (штульповым) притвором;

- по количеству и расположению контуров уплотнения в притворах:

с одним уплотнением (для неотапливаемых помещений);

со средним и внутренним уплотнением;

с наружным и внутренним уплотнением;

с наружным, внутренним и средним уплот­нением;

- по видам угловых соединений:

неразборные (клеевые, сварные, спрессо­ванные и др.);

сборно-разборные (на механических связях).

4.6 По архитектурным рисункам изделия подразделяют:

- прямоугольные;

- фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные и др.);

- с декоративными переплетами;

- со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом).

Основные типы конструкций оконных блоков приведены на рисунке 1.

Примеры узлов притворов с различным количеством и расположением уплотнений приведены на рисунке 2.

Примеры узлов средних (импостных и без-импостных) притворов с двойным уплотнени­ем приведены на рисунке 3.

Примеры архитектурных рисунков окон­ных и балконных дверных блоков приведены на рисунках 4 и 5.

4.7 Изделия классифицируют по основ­ным эксплуатационным характеристикам:

приведенному сопротивлению теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоля­ции, общему коэффициенту пропускания света, сопротивлению ветровой нагрузке, стойкости к климатическим воздействиям.

4.7.1 По показателю приведенного сопро­тивления теплопередаче изделия подразделя­ют на классы:

| А1 – | з опором теплопередачі с сопротивлением теплопередаче | 0,80 | м2 × °С/Вт | і більше и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А2 – | “ | 0,75-0,79 | м2 × °С/Вт; |  |
| Б1 – | “ | 0,70-0,74 | “ |  |
| Б2 – | “ | 0,65-0,69 | “ |  |
| В1 – | “ | 0,60-0,64 | “ |  |
| В2 – | “ | 0,55-0,59 | “ |  |
| Г1 – | “ | 0,50-0,54 | “ |  |
| Г2 – | “ | 0,45-0,49 | “ |  |
| Д1 – | “ | 0,40-0,44 | “ |  |
| Д2 – | “ | 0,35-0,35 | “ |  |

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.6

а - конструкция с двумя средними уплотнениями;

б - конструкция со средним и внутренним уплотнени­ями; в - конструкция с двумя средними и внутренним уплотнениями; г-конструкция с наружным и внутрен­ним уплотнениями; д - конструкция со средним и внутренним уплотнениями, е - конструкция с наруж­ным, средним и внутренним уплотнениями.

Рисунок 2 - Примеры узлов притворов с различ­ным количеством и расположением уплотнений

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.7

а - вертикальные безимпостный (штульповой) и им-постный притворы деревянного оконного блока;

б - горизонтальный импостный притвор дере-вянного оконного блока; в - импостный притвор оконного бло­ка из ПВХ профилей; г - узел имлост-ного соединения открывающейся створки и остек-ленной коробки; д - импостный притвор оконного блока из алюминие­вого сплава

Рисунок 3 - Примеры узлов средних (импостных и безимпостных) притворов с двойным уплотнением

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.8

а, б, в, г, д, е, ж - примеры конструкций оконных блоков 15м по высоте; з, и - конструкция однопольных балконных дверных блоков размером 22-7; к - то же, по индивидуальному заказу с горбыльковым пере­плетом и глухой филенкой; л - примеры конструкции двупольного балконного дверного блока с двой­ной фрамугой для общественных зданий, размером 28-18

Рисунок 4 - Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных дверных блоков

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.9

а - круглый неоткрывающийся оконный блок; б - по­луовальный оконный блок с откидным открыванием; в - полукруглый оконный блок с откидным открывани­ем; г - треугольный оконный блок с откидным откры­ванием; д - трапециевидный распашной одностворча­тый оконный блок; е - полуарочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием; ж - арочный двустворчатый оконный блок с откидным и распашным открыванием створок и неоткрываю­щейся фрамугой; з - трехстворчатый оконный блок с комбинированным открыванием, форточкой, неот­крывающейся подфорточной створкой и неоткрыва­ющейся полуовальной фрамугой; и - арочный одно­створчатый оконный блок с поворотно-откидным от­крыванием створки с горбыльковым переплетом и отфывающейся фрамугой

Рисунок 5 - Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных блоков со сложным рисунком

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.10

Примечание. Изделиям с сопротивлением теплопередачи ниже 0,35 м2×°С/Вт класс не присваивают. Аналогичный подход к класси­фикации изделий с показателями ниже наи­меньших значений, установленных в класси­фикационных шкалах, следует применять в 4.7.2-4.7.5.

4.7.2 По показателям воздухе- и водопро­ницаемости изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице 1.

Таблица

| Клас Класс | Об'ємна повітропроникність при DР=100 Па, м3 /(год × м2 ), для побудови нормативних границь класів. Объемная воздухопроницаемость при DР=100 Па, м3 /(ч × м2 ), для построения нормативных границ классов | Границя водонепроникності, Па, не менше Предел водонепроницаемости, Па, не менее |
| --- | --- | --- |
| А | 3 | 600 |
| Б | 9 | 500 |
| В | 17 | 400 |
| Г | 27 | 300 |
| Д | 50 | 150 |

Порядок определения классов воздухе- и водопроницаемости приведен в приложении Б.

4.7.3  По показателю звукоизоляции изделия подразделяют на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта:

| А - | вироби зі зниженням повітряного шуму понад изделия со снижением воздушного шума свыше | 36 | дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| Б - | “ | 34-36 | “ |
| В - | “ | 31-31 | “ |
| Г - | “ | 28-30 | “ |
| Д - | “ | 25-27 | “ |

Примечание. В случае, если снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта достигается в режиме проветривания, к обозначению класса звукоизоляции добавляют букву “П”.  Например, обозначение класса звукоизоляции “ДП” означает, что снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта от 25 до 27 дБА для данного изделия достигается в режиме проветривания.

4.7.4 По показателю общего коэффициента  пропускания света изделия подразделяют на классы:

| А – | загальний коефіцієнт пропускання світла общий коэффициент пропускания света | 0,50 | і більше и больше |
| --- | --- | --- | --- |
| Б – | “ | 0,45 | -0,49 |
| В – | “ | 0,40 | -0,44 |
| Г – | “ | 0,35 | -0,39 |
| Д – | “ | 0,30 | -0,34 |

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.11

:

4.7.5 По сопротивлению ветровой нагруз­ке изделия подразделяют на классы:

| А - | опір вітровому навантаженню сопротивление ветровой нагрузке | 1000 Па | і більше; и более; |
| --- | --- | --- | --- |
| Б - |  | 800-999 Па; |  |
| В - |  | 700-799 “ ; |  |
| Г - |  | 400-599 “ ; |  |
| Д - |  | 200-399 “ ; |  |

Вказані перепади тиску застосовують при оцінюванні експлуатаційних характеристик виробів.

Прогини деталей виробів визначають при

Указанные перепады давления применя­ют при оценке эксплуатационных характерис­тик изделий.

Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления, вдвое превышающих верхние пределы для классов, указанных в классификации.

4.7.6 В зависимости от стойкости к клима­тическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:

- нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше (контрольная на­грузка при испытаниях изделий или комп­лектующих материалов и деталей - не выше минус 45°С) в соответствии с действующи­ми строительными нормами;

- морозостойкого исполнения (М) - для ра­йонов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (конт­рольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55°С) в соответствии с действующими строительными нормами.

4.8 Классификацию изделий по виду отде­лочного покрытия, а также по специфическим признакам устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий.

4.9 Основные размеры (классификация по модульным размерам)

За основу модульных габаритных разме­ров изделий принимают строительный модуль, равный 100 мм и обозначаемый буквой М.

Рекомендуемые (основные) модульные размеры изделий:

| за шириною по ширине | - 6М; 7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М; |
| --- | --- |
| за висотою по высоте | - 6М; 9М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М. |

Габаритні розміри віконних і балконних дверних блоків та стінових прорізів для їх мон­тажу встановлюють у проектній документації на будівництво у залежності від прийнятих конструкцій вузлів примикання і матеріалів заповнення монтажних зазорів. Рекомендова­ні габаритні розміри віконних блоків, а також їх позначення наведені у таблиці 2.

Габаритные размеры оконных и балкон­ных дверных блоков и стеновых проемов для их монтажа устанавливают в проектной доку­ментации на строительство в зависимости от принятых конструкций узлов примыкания и материалов заполнения монтажных зазоров. Рекомендуемые габаритные размеры оконных блоков, а также их обозначения приведены в таблице 2.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.12

Таблиця 2

Таблица 2

| Ширина Ширина Висота Высота | 570 | 720 | 870 | 1170 | 1320 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 2670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 6-6 | 6-7 | 6-9 | 6-12 | 6-13 | 6-15 | - | - | - | - |
| 860 | 9-6 | 9-7 | 9-9 | 9-12 | 9-13 | 9-15 | - | - | - | - |
| 1160 | 12-6 | 12-7 | 12-9 | 12-12 | 12-13 | 12-15 | 12-18 | 12-21 | 12-24 | 12-27 |
| 1320 | 13-6 | 13-7 | 13-9 | 13-12 | 13-13 | 13-15 | 13-18 | 13-21 | 13-24 | 13-27 |
| 1460 | 15-6 | 15-7 | 15-9 | 15-12 | 15-13 | 15-15 | 15-18 | 15-21 | 15-24 | 15-27 |
| 1760 | - | 18-7 | 18-9 | 18-12 | 18-13 | 18-15 | 18-18 | 18-21 | 18-24 | 18-27 |
| 2060 | - | 21-7 | 21-9 | 21-12 | 21-13 | 21-15 | 21-18 | 21-21 | 21-24 | 21-27 |
| 2175 | - | 22-7 | 22-9 | 22-12 | 22-13 | 22-15 | 22-18 | - | - | - |
| 2375 | - | 24-7 | 24-9 | 24-12 | 24-13 | 24-15 | 24-18 | - | - | - |
| 2755 | - | - | 28-9 | 28-12 | 28-13 | 28-15 | 28-18 | - | - | - |

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.13

4.10 Структура условного обозначения из­делий

Буквенное обозначение:

вида изделия:

О   - оконный блок;

Б    - балконный дверной блок;

материала изделия:

Д    - древесина;

А   - алюминиевый сплав;

ДА - деревоалюминиевые;

П   - поливинилхлорид;

Ст   - сталь;

Спл - стеклопластик;

типов конструкций и вариантов остекления:

О   - одинарной конструкции с листовым стеклом;

ОСП - одинарной конструкции со стеклопа-кетом;

С    - спаренной конструкции с листовыми стеклами;

ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом;

Р      - раздельной конструкции с листовыми стеклами;

РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом;

Р2СП  - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;

РС3      - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;

вариантов конструкции изделия:

по конструкции устройств проветривания:

Ф   - с форточками;

Фр - с фрамугами;

КС - с клапанными створками;

ВК - с вентиляционными клапанами;

ПО - с поворотно-откидным открывавшем;

КК - с климатическими клапанами;

СВ - с системами самовентиляции.

Если конструктивное решение изделий пре­дусматривает две системы проветривания, их обозначают через дефис, например, ПО-СВ.

по направлению открывания створок:

Л - левого исполнения;

П - правого исполнения;

по конструкциям притворов:

Ш - безимпостный (штульповой) притвор.

Обозначения классов оконных блоков по эксплуатационным характеристикам принима­ют по буквенно-цифровым обозначениям, при­веденным в 4 7.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.14

Пример условного обозначения:

ОД ОСП 15 - 18 ФЛ       ГОСТ 24700-99

В2 – Б – Д – Б – Г– (М)

Оконный блок деревянный одинарной конструкции со стеклопакетом, модульные размеры: по высоте - 15М, ширине - 18М, с форточкой, левого исполнения. Классы по экс­плуатационным показателям: сопротивлению теплопередаче - В2, воздухе- и водопроницае­мости - Б, звукоизоляции - Д, общему коэф­фициенту пропускания света - Б, сопротивле­нию ветровой нагрузке - Г, морозостойкости исполнения - М, по ГОСТ 24700.

Допускается не указывать в условных обо­значениях изделий классы эксплуатационных характеристик. В этом случае классы эксплуа­тационных характеристик изделий (приведен­ные в знаменателе примера), а также, при не­обходимости, обозначения других классифи­кационных признаков допускается приводить в проектной документации, паспорте и дого­воре на поставку в виде текстовой записи, на­пример, "сборно-разборные, морозостойкого исполне-ния".

Отсутствие обозначения классов означа­ет, что изделия имеют минимальные значения эксплуатационных показателей, установлен­ные в стандарте на конкретный вид изделий (в приведенном примере условного обозначе­ния - в ГОСТ 24700).

Условные обозначения изделий, выпуска­емых по индивидуальным заказам, допускает­ся устанавливать в проектной документации или в нормативной документации на конкрет­ные виды изделий.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Общие требования к конструкции

5.1.1 Оконные блоки должны соответство­вать требованиям настоящего стандарта, стандартов на конкретные виды изделий и из­готавливаться по конструкторской и техно­логической документации, утвержденной в ус­тановленном порядке.

5.1.2 Изделия состоят из рамочных эле­ментов (коробок, створок, полотен, форто­чек, фрамуг). Угловые соединения рамочных элементов соединяют на шипах и клее, сварке, механических связях или другим способом. Конструктивные решения угловых соедине­ний приводят в стандартах на конкретные ви­ды изделий.

Функциональные части и детали конст­рукций оконных блоков приведены на рисун­ке 6.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.15

1 - паз под уплотняющую прокладку; 2 - водоотводная канавка; 3 - притворная часть; 4 - наплав створки; 5 - отлив; 6 - наплав коробки; 7 - водоотводной желоб; 8 - дождезащитный профиль; 9 - водоотводная каме­ра; 10 - уклон для отвода воды; 11 - пазы под соеди­нительные шпонки;12 - четверть под слив;

13 - четверть под подоконную доску

Рисунок 6 - Функциональные части и детали конструкций оконных блоков

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.16

Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность про­ветривания помещений при помощи форто­чек, фрамуг, створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открывающем, кла­панных створок или вентиляционных клапа­нов. Рекомендуется применение в конструк­ции изделий устройств для регулирования температурно-влажностного режима: клима­тических клапанов и систем самовентиляции.

5.1.3 В качестве светопрозрачной части изделий применяют листовое стекло по ГОСТ 111, стекло закаленное по ГОСТ 30698, стеклопакеты по ГОСТ 24866 или норматив­ной документации, утвержденной в установ­ленном порядке (далее - НД).

Конструкция изделий должна предусмат­ривать возможность установки не менее двух контуров уплотняющих прокладок в притво­рах (для изделий, предназначенных для эксп­луатации в неотапливаемых помещениях, до­пускается применение конструкций с одним контуром уплотняющих прокладок).

Конструкция оконных блоков должна обеспечивать возможность замены стекол, стеклопакетов, оконных приборов, уплотняю­щих прокладок без нарушения целостности деталей изделия.

5.1.4 Требования настоящего стандарта предусматривают изготовление оконных бло­ков с площадью, не превышающей 6,0 м2, при этом площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м2.

Расчетная масса открывающихся створок (полотен) не должна превышать, как правило, 80кг.

Максимальные размеры открывающихся створчатых элементов и расчетный прогиб (жесткость) брусков элементов изделий уста­навливают в нормативной и технической до­кументации на конкретные виды изделий с учетом момента сопротивления поперечного сечения деталей, схем открывания, массы от­крывающихся элементов и расчетных эксплу­атационных (в т.ч. ветровых) нагрузок.

Рекомендуемое наибольшее значение рас­четного прогиба (жесткости брусковых дета­лей изделий) от ветрового воздействия - 1/300 длины пролета (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекле­ния - 2 мм.

5.1.5 Архитектурные рисунки оконных и балконных дверных блоков устанавливают в проектной документации или в заказе на изго­товление конкретных изделий.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.17

5.1.6 Применение неоткрывающихся ство­рок в оконных блоках помещений жилых зда­ний выше первого этажа не допускается, кро­ме створок с размерами, не превышающими          400 мм х 800 мм, а также в изделиях, выходя­щих на балконы (лоджии) при наличии в та­ких конструкциях устройств для проветрива­ния помещений. Возможность применения не­открывающихся створчатых элементов окон­ных блоков в других видах помещений уста­навливают в проектной документации на строительство.

5.1.7 Распашные открывающиеся элемен­ты изделий для жилых зданий должны откры­ваться внутрь помещения. Открывание нару­жу допускается в изделиях, выходящих на бал­коны (лоджии) или установленных в помеще­ниях первого этажа.

В зданиях другого назначения возмож­ность открывания створок наружу должна быть установлена в проектной документации, при этом в створчатых элементах рекоменду­ется применение закаленного стекла по ГОСТ 30698.

5.1.8 Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании.

Требования безопасности применения из­делий устанавливают в проектной документа­ции (например, применение закаленных сте­кол по ГОСТ 30698 и др).

Полимерные материалы (комплектующие детали), применяемые для изготовления изде­лий, должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные действую­щим законодательством и оформленные в ус­тановленном порядке.

5.1.9 С целью повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям конструкция изделий может включать в себя ручки-завертки, оснащенные замками класса 1-2 по ГОСТ 5089, усиленные запирающие приборы, дополнительные крепежные детали в угловых соединениях, закаленное стекло толщиной от 4 до 8 мм по ГОСТ 30698.

5.1.10 Изделия должны быть оснащены оконными приборами и петлями, обеспечива­ющими их надежную эксплуатацию. Наиболь­шие допустимые расстояния между точками запирания приборов и петлями устанавлива­ют в НД на конкретные виды изделий.

В конструкциях оконных блоков рекомен­дуется применение петель, обеспечивающих регулирование зазоров в притворах, фиксато­ров открывания, позволяющих регулировать угол открывания створчатых элементов (в том числе в положении щелевого проветривания), подкладок для выравнивания зазоров в при­творе.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.18

При поворотно-откидном способе откры-вания в конструкции приборов открывают следует предусматривать защиту от ошибоч­ных действий при переводе изделия из режи­ма открывания створок в режим проветрива­ния и обратно, а также установку ограничите­ля угла открывания створки.

5.2 Размеры и предельные отклонения

5.2.1 Номинальные размеры изделий, ра­мочных элементов, узлов, деталей, расположе­ния оконных приборов, функциональных от­верстий и предельные отклонения от них уста­навливают в нормативной и технической до­кументации, а также в рабочих чертежах на изготовление конкретных видов изделий, при этом рекомендуется соблюдать требования, приведенные в 5.2.2 - 5.2.8.

5.2.2 Предельные отклонения от габарит­ных размеров изделий не должны превышать

+2 мм.

-1  мм

5.2.3 Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геомет­рическую форму.

Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно пре­вышать 1,0 мм на 1 м длины на любом участке элемента окна.

Предельные отклонения от номинальных размеров коробок и створок (полотен) по дли­не и ширине, размеров расположения оконных приборов, а также разница длин диагоналей прямоугольных элементов изделий не должны превышать значений, установленных в табли­це 3.

Таблица 3                                                                                                                                          В миллиметрах

| Розмірний інтервал Размерный интервал | Граничні відхилення Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Внутрішній розмір коробок Внутренний размер коробок | Зовнішній розмір ступок Наружный размер створок | Різниця довжин діагоналей Разница длин диагоналей | Розміри розташування приладів Размеры расположения приборов |
| До 1000 вкл. | ±1,0 | -1,0 | 2,0 | ±1,5 |
| Понад 1000 до 2000 вкл. Свыше 1000 до 2000 вкл. | +2,0 -1,0 | ±1,0 | 3,0 |
| Більше Свыше 2000 | +2,0 -1,0 | +1,0 -2,0 | 4,0 |
| Примітка 1. Значення граничних відхилень встановлюють для температурного інтервалу проведення вимірювання (20 ± 4) °С. Примечание 1. Значение предельных отклонений устанавливают для температурного интервала проведения измерения (20 ± 4) °С. Примітка 2. Граничні відхилення від номінальних розмірів зазорів у притулі і під наплавом встановлюють у НД на конкретні види виробів. Примечание 2. Предельные отклонения от номенальных размеров зазоров в притворе и под наплавом устанавливают в НД на конкретные виды изделий. |

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.19

5.2.4 Отклонения от номинальных разме­ров расположения водосливных и других отверстий: (± 3,0) мм - по длине брусков, (± 1,0) мм - по высоте сечения.

5.2.5 Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок - не более 1,0 мм на 1,0 м.

5.2.6 Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в изделии не должно превышать 1,5 мм на 1,0 м ширины.

5.2.7 Перепад лицевых поверхностей (про­вес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установ­ка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 1,0 мм.

5.2.8 Зазоры в угловых и Т-образных со­единениях размером свыше 0,5 мм не допуска­ются.

5.3 Характеристики

5.3.1 Основные нормируемые эксплуата­ционные характеристики оконных блоков приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Найменування показника Наименование показателя | Значення Значение |
| --- | --- |
| Приведений опір теплопередачі, м2 ×°С/Вт Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 ×°С/Вт Клас приведеного опору теплопередачі Клас приведенного сопротивления теплопередаче Повітропроникність, при DР = 10 Па, м3 /(год×м2) Воздухопроницаемость, при DР = 10 Па, м3 /(ч×м2) Клас повітро- і водопроникності Класс воздухо- и водопроницаемости Звукоізоляція, дБА Звукоизоляция, дБА Клас звукоізоляції Класс звукоизоляции Клас опору вітровому навантаженню Класс сопротивления ветровой нагрузке Клас загального коефіцієнта світлопропускання Класс общего коэффициента светопропускания | Згідно з вимогами НД на конкретні види виробів Согласно требованиям НД на конкретные виды изделий |
| Довговічність, умовних років експлуатації, не менше: Долговечность, условных лет эксплуатации, не меньше: склопакетів стеклопакетов ущільнювальних прокладок уплотняющих прокладок полівінілхлоридних профілів поливинилхлоридных профилей клейових з’єднань дерев’яних деталей клеевых соединений деревянных деталей непрозорих лакофарбових покрить на деревину непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине захисно-декоративних покрить на профілях з алюмінієвих сплавів защитно-декоративных покрытий по профилям из алюминиевых сплавов | 10(20)* 5(10)* 20(40)* за НД (40)* по НД (40)* за НД (5)* по НД (5)* за НД (20)* по НД (20)* |

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.20

Закінчення таблиці 4 Окончание таблицы 4

| Найменування показника Наименование показателя | Значення Значение |
| --- | --- |
| Надійність віконних приладів і завісів Безотказность оконных приборов и петель Цикл "відчинення - зачинення" Цикл "открывания - закрывания" | 20000 1000** |
| Опір статичним навантаженням, Н, не менше: Сопротивление статическим нагрузкам, Н, не менее: перпендикулярно площині стулки / полотна перпендикулярно плоскости створки / полотна у площині кватирки / стулки (зовнішньої спареної стулки) / полотна в плоскости форточки /створки (наружной спаренной створки) / полотна | 250/400 250/1000(500)/1200 |
| * Термін введення в дію значень показників довговічності, наведених у дужках, встановлюють у НД на конкретні види виробів. Срок ввода в действие значений показателей долговечности, приведенных в скобках, устанавливают в НД на конкретные виды изделий. |
| ** Значення циклів "відчинення - зачинення" наведене для стулкових елементів, які не призначені для провітрювання приміщень і які відчиняють для промивання стекол. Значение циклов "открывания - закрывания" приведено для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол. |

5 3.2 Требования к внешнему виду, шеро­ховатости и качеству отделки изделий уста­навливают в зависимости от вида поверхнос­тей деталей в НД на конкретные виды "изделий.

Пример определения видов поверхностей приведен на рисунке 7.

5.3.3 Угловые соединения должны выдер­живать действие нагрузки, приложенной по одной из схем, приведенных на рисунке 8. Зна­чения контрольных нагрузок (прочность уг­ловых соединений) устанавливают в норма­тивной и конструкторской документации на конкретные виды изделий.

5.3.4 Толщину и адгезию лакокрасочных и других покрытий устанавливают в НД и тех­нической документации на изготовление изде­лий.

5.4 Требования к материалам и комплекту­ющим деталям

5.4.1 Материалы и комплектующие дета­ли, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям стан­дартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, а также удовлетворять требования контрактов (договоров) на изготовление и по­ставку.

5.4.2 Материалы и комплектующие дета­ли, применяемые для изготовления оконных блоков, должны быть стойкими к климатичес­ким воздействиям.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.21

Рисунок 7 – Приклади визначення

видів поверхонь

Рисунок 7 – Примеры определения

видов поверхностей

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.22

а, б, в - схемы приложения контрольной нагрузки;

1 - съемные хомуты крепления; 2 - точка приложения нагрузки; 3 - образец; 4 - упор (для схемы б - каретки); 5 - опора

Рисунок 8 - Определение прочности угловых соединений

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.23

Основные комплектующие детали изде­лий: стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы для запирания, а также от­делочные материалы (покрытия) и клеи (клее­вые соединения) должны быть испытаны на долговечность (надежность) в испытательных центрах, аккредитованных на право проведе­ния таких испытаний.

5.4.3 Светопрозрачные детали должны выдерживать ветровую нагрузку по действую­щим строительным нормам. Минимально до­пустимые значения толщины стекол определя­ют в зависимости от габаритных размеров ство­рок, вида остекления, марки стекла и класса сопротивления ветровой нагрузке изделия.

При отсутствии прочностных расчетов допускается принимать минимальные значе­ния толщины стекол согласно требованиям таблицы 5.

Таблиця 5                                                                                                                           У міліметрах

Таблица 5                                                                                                                           В миллиметрах

| Розмір поля скління заввишки Размер поля остекления по высоте | Клас виробів за опором вітровому навантаженню Класс изделий по сопротивлению ветровой нагрузке | Розмір поля скління завширшки Размер поля остекления по ширине |
| --- | --- | --- |
| до 700 вкл. | Понад 700 до 1000 вкл. Свыше 700 до 1000 вкл. |
| до 1000 | А | 4 | 5 |
| Б | 4 | 4 |
| В | 3 | 4 |
| Г | 3 | 3 |
| Д | 3 | 3 |
| від 1000 до 1300 от 1000 до 1300 | А | 5 | 5 |
| Б | 4 | 5 |
| В | 4 | 4 |
| Г | 3 | 4 |
| Д | 3 | 3 |
| від 1300 до 1600 от 1000 до 1300 | А | 5 | 6 |
| Б | 5 | 5 |
| В | 4 | 5 |
| Г | 4 | 4 |
| Д | 3 | 4 |
| від 1600 до 1800 от 1600 до 1800 | А | 6 | 6 |
| Б | 5 | 6 |
| В | 5 | 5 |
| Г | 4 | 5 |
| Д | 4 | 4 |

5.4.4 Оконные приборы и крепежные дета­ли должны отвечать требованиям ГОСТ 538, НД на конкретные виды приборов и иметь защитное или защитно-декоративное покры­тие согласно ГОСТ 9.303, обеспечивающее на­дежную коррозийную стойкость.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.24

Оконные приборы должны отвечать сле­дующим требованиям:

-   сопротивление статической нагрузке, дей­ствующей на запорные приборы и ручки, -не менее 500 Н;

-  сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, - не менее 25 Н -м;

-     сопротивление нагрузке, приложенной к ог­раничителю угла открывания в режиме про­ветривания, - не менее 500 Н;

-     усилие, прикладываемое к створкам изде­лий для их открывания, не должно превы­шать 50 Н, к полотнам балконных дверей -75 Н;

-     усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотня­ющих прокладок, - не более 120 Н;

-     усилие, прикладываемое к створкам (полот­нам) изделий для их открывания, не должно превышать 50 (75) Н.

5.5 Уровень заводской готовности и комп­лектность

5.5.1 Оконные блоки должны иметь пол­ную заводскую готовность: установленные за­пирающие приборы, петли, стекла, стеклопа-кеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Допускается поставка оконных блоков не­полной заводской готовности, при этом уро­вень готовности изделий устанавливают в до­говоре на их изготовление (поставку) по со­гласованию изготовителя с потребителем.

Примечание. За наименьший уровень го­товности принимают изделия, поставляемые в собранном виде с различной степенью отдел­ки, при этом комплектация изделий может не включать в себя детали остекления, уплот­няющие прокладки и накладные оконные при­боры. Оконные блоки сборно-разборной кон­струкции могут поставляться в брусках, комп­лектно.

5.5.2 В случае поставки изделий неполной заводской готовности ответственность за ка­чество готовых изделий устанавливают в до­говорах на поставку.

5.5.3 Комплектация изделий при их пос­тавке потребителю должна соответствовать требованиям, установленным в договоре.

В комплект поставки должны входить до­кумент о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации изделий.

Поставку сборно-разборных изделий со­провождают инструкцией по их сборке.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.25

5.5.4 По согласованию изготовителя с пот­ребителем в комплект поставки изделий могут входить противомоскитные сетки, жалюзи, ставни, наличники, подоконные доски и дру­гие детали.

5.5.5 Выступающие за плоскость изделия части запирающих приборов допускается пос­тавлять не смонтированными, а в комплекте с изделиями.

5.5.6 По требованию потребителя изгото­витель представляет типовую инструкцию по монтажу изделий.

5.6 Маркировка

5.6.1 Каждое изделие маркируют водо­стойкой краской или этикеткой с указанием предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделия, даты его изготовления и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждаю­щего приемку изделия техническим контро­лем. Изделия маркируют, как правило, на не­лицевой стороне верхней части вертикального профиля коробки изделия.

5.6.2 Входящие в состав изделия запираю­щие приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию.

5.6.3 При поставке сборно-разборных из­делий в разобранном виде требования к мар­кировке изделий устанавливают в НД на эти изделия.

###### 6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Оконные блоки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изгото­вителя на соответствие требованиям настоя­щего стандарта, стандартов на конкретные ви­ды изделий, а также требованиям, определен­ным в договоре на изготовление (поставку) изделий.

Изделия принимают партиями. При при­емке изделий на предприятии-изготовителе за партию принимают количество изделий, изготовленных в пределах одной смены. Объем партии может быть установлен в рабо­чей документации предприятия-изготовите­ля, например, количество изделий, изготовля­емых по одному заказу, количество изделий одной марки и т.д.

6.2 Качество продукции, установленное в настоящем стандарте, подтверждают:

- входным контролем материалов и комплек­тующих деталей;

- операционным производственным контро­лем;

- приемочным контролем готовых изделий;

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.26

- контрольными приемо-сдаточными испы­таниями партии изделий, проводимыми службой качества предприятия-изготовите­ля;

- периодическими испытаниями изделий в независимых испытательных центрах;

- квалификационными и сертификационны­ми испытаниями.

6.3 Порядок проведения входного контро­ля и операционного производственного конт­роля на рабочих местах устанавливают в тех­нологической документации.

В случае, если предприятие-изготовитель комплектует оконные блоки стеклопакетами, оконными приборами и другими изделиями собственного изготовления, они должны быть приняты и испытаны в соответствии с требо­ваниями нормативной документации на эти изделия.

6.4 Приемочный контроль качества гото­вой продукции проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют:

-    внешний вид (на отсутствие дефектов, види­мых невооруженным глазом);

-   работу оконных приборов;

- провисание открывающихся элементов и отклонение размера расстояния между нап­лавами створок;

-   наличие водосливных и других отверстий;

-  наличие и правильность установки уплот­няющих прокладок;

-  другие требования, установленные в стан­дартах на конкретные виды изделий.

Изделия, прошедшие приемочный конт­роль, маркируют. Изделия, не прошедшие приемочного контроля хотя бы по одному по­казателю, бракуют.

6.5 Каждая партия изделий проходит кон­трольные приемо-сдаточные испытания, про­водимые службой качества, как правило, не реже одного раза в смену. Порядок проведе­ния этого вида испытаний устанавливают в НД на конкретные виды изделий.

В случае отрицательного результата ис­пытаний хотя бы по одному показателю, про­водят повторную проверку качества изделий на удвоенном количестве образцов по показа­телю, имевшему отрицательный результат ис­пытаний. При повторном обнаружении несо­ответствия показателя установленным требо­ваниям, контрольную и последующую партии изделий подвергают сплошному контролю. При положительном результате сплошного контроля возвращаются к установленному по­рядку контрольных приемо-сдаточных испыта­ний.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.27

6.6 Периодические испытания по эксплуа­тационным показателям, указанным в 5.3.1, проводят при внесении изменений в конструк­цию изделий или технологию их изготовле­ния, но не реже одного раза в пять лет, а также при сертификации изделий (в части показате­лей, предусмотренных методиками сертифика­ции).

При постановке оконных блоков на про­изводство проводят их квалификационные ис­пытания на соответствие требованиям насто­ящего стандарта, а также стандартов или тех­нических условий на конкретные виды изде­лий. В обоснованных случаях допускается со­вмещать квалификационные и сертификаци­онные испытания.

Испытания проводят в независимых ис­пытательных центрах, аккредитованных на право их проведения.

6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества изделий, со­блюдая при этом правила приемки и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте, а также в НД на конкретные виды изделий.

6.8 При приемке изделий потребителем партией считают количество изделий, отгру­жаемое по конкретному договору (заказу), но не более 500 шт, оформленное одним докумен­том о качестве.

При приемке изделий потребителем реко­мендуется использовать план одноступенча­того контроля качества изделий, установлен­ный в таблице 6.

Таблиця

Таблица 6

| Об'єм партії, Объем партии, шт. | Об'єм виборки, Объем выборки, шт. | Приймальне число Приемочное число |
| --- | --- | --- |
| Малозначні дефекти Малозначительные дефекты | Критичні і значні дефекти Критические и значительные дефекты |
| Від 1 до 12 От 1 до 12 | Суцільний контроль Сплошной контроль | 3 | 0 |
| 13-25 | 5 | 3 | 0 |
| 26-50 | 8 | 4 | 0 |
| 51 -90 | 12 | 5 | 0 |
| 91 -150 | 18 | 7 | 1 |
| 151 -280 | 26 | 10 | 2 |
| 281 - 500 | 38 | 14 | 2 |
| Примітка. До значних і критичних дефектів відносять: дефекти, що приводять до втрати експлуатаційних характеристик, які не можна усунути без заміни частини виробу (зламані профіль або віконні прилади, склопакет, що тріснув та ін.), перевищення граничних відхилень розмірів більше ніж у 1,5 раза від встановлених у НД, розукомплектованість виробів. До малозначних дефектів відносять дефекти, які можна усунути: незначні пошкодження поверхні, невідрегульовані віконні прилади і завіси, перевищення граничних відхилень розмірів менше ніж у 1,5 раза від встановлених у НД. Примечание. К значительным и критическим дефектам относят: дефекты, ведущие к потери эксплуатационных характеристик, неустранимые без замены части изделия (поломка профиля или оконных приборов, треснувший стеклопакет и др.), превышение предельных отклонений размеров более чем в 1,5 раза от установленных в НД, разукомплектованность изделий. К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначительные повреждения поверхности, неотрегулированные оконные приборы и петли, превышение предельных отклонений размеров менее чем в 1,5 раза от установленных в НД |

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.28

6.9 Каждая партия изделий должна со­провождаться документом о качестве (паспор­том), в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изгото­вителя или его товарный знак;

- условное обозначение изделия;

- данные о сертификации изделий;

- номер партии (заказа);

- количество изделий в партии (в шт. и м2);

- спецификацию комплектующих деталей;

- дату отгрузки.

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя. Рекомендуется в документе о ка­честве указывать основные технические харак­теристики изделий и гарантийные обязатель­ства.

При реализации изделий через предпри­ятия розничной торговли паспортом сопро­вождают каждое изделие. Пример заполнения паспорта оконного блока приведен в прило­жении В.

При экспортно-импортных операциях со­держание сопроводительного документа о ка­честве уточняют в договоре на поставку изде­лий.

6.10 По договоренности сторон приемка изделий потребителем может производиться у изготовителя, на складе потребителя или в ином, оговоренном в договоре на поставку, месте.

6.11 Приемка изделий потребителем не ос­вобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, привед­ших к нарушению эксплуатационных характе­ристик изделий в течение гарантийного срока службы.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Методы испытаний при входном кон­троле качества материалов и комплектующих деталей устанавливают в технологической до­кументации, исходя из требований НД на эти материалы и детали.

7.2 Методы испытаний при проведении производственного операционного контроля устанавливают в технологической документа­ции (регламенте контроля качества).

7.3 Методы контроля качества изделий при приемочном контроле и контрольных приемо-сдаточных испытаниях устанавлива­ют в стандартах на конкретные виды изделий.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.29

7.4 Методы контроля при проведении пери­одических испытаний

7.4.1 Методы определения прочности уг­ловых соединений устанавливают в НД на конкретные виды изделий с учетом схем при­ложения нагрузок, приведенных на рисунке 8.

7.4.2 Приведенное сопротивление тепло­передаче определяют по ГОСТ 26602.1.

7.4.3 Воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 26602.2.

7.4.4. Предел водонепроницаемости опре­деляют по ГОСТ 26602.2.

7 4.5 Звукоизоляционные характеристики определяют по ГОСТ 26602.3.

7.4.6 Коэффициент общего светопропус-кания определяют по ГОСТ 26602.4.

7.4.7 Сопротивление статическим нагруз­кам определяют по ГОСТ 24033.

7.4.8 Прочность сцепления лакокрасоч­ных покрытий с отделываемой поверхностью (адгезию) определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140 с дополнениями, ус­танавливаемыми в стандартах на конкретные виды изделий.

7.4.9 Показатели долговечности (включая стойкость к климатическим воздействиям и воздействию агрессивных сред), сопротивле­ние ветровым нагрузкам, безотказность окон­ных приборов, нормируемые нагрузки, прила­гаемые к оконным приборам, толщину лако­красочных покрытий определяют по НД, ут­вержденной в установленном порядке.

8 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВА­НИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Упаковка изделий должна обеспечи­вать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортирова­нии.

Рекомендуется упаковывать изделия в по­лиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

8.2 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в другой упаковочный материал, обеспечиваю­щий их сохранность, прочно перевязаны и по­ставлены комплектно с изделиями.

8.3 Открывающиеся створки изделий пе­ред упаковкой и транспортированием должны быть закрыты на все запорные приборы.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.30

8.4 Требования к хранению и транспорти­рованию комплектующих деталей, а также правила транспортирования сборно-разбор­ных оконных блоков устанавливают в НД на конкретные виды изделий.

8.5 Изделия транспортируют всеми вида­ми транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Для перевозки изделий реко­мендуется применение контейнеров. В случае безконтейнерного транспортирования изде­лия раскрепляют (упаковывают) в пачки со­гласно схемам, установленным в технической документации.

8.6 При хранении и транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохра­нение от механических повреждений, воздей­ствия атмосферных осадков и прямых солнеч­ных лучей.

8.7 При хранении и транспортировании изделий не допускается ставить их друг на дру­га, между изделиями рекомендуется устанав­ливать прокладки из эластичных материалов.

8.8 Изделия хранят в специальных контей­нерах или в вертикальном положении под уг­лом (10-15)° к вертикали на деревянных под­кладках, поддонах в крытых помещениях без непосредственного контакта с нагревательны­ми приборами.

8.9 В случаях отдельного транспортиро­вания стеклопакетов требования к их упа­ковке и транспортировке устанавливают по ГОСТ 24866.

9   ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Требования к монтажу изделий, вклю­чая конструкцию и размеры монтажных узлов примыкания оконных блоков к стенам, уста­навливают в проектной документации на строительство с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания в стеновых конструкциях, рассчитанных на за­данные климатические и другие нагрузки.

9.2 Монтаж оконных блоков должен осу­ществляться специализированными строи­тельными фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, оформленным в установленном по­рядке.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.31

9.3 По требованию потребителя изготови­тель изделий должен предоставлять ему Типо­вую инструкцию по монтажу оконных и бал­конных дверных блоков, содержащую:

- чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;

- перечень применяемых при монтаже изде­лий материалов (с приведением сведений об их совместимости) и температурных режи­мов их применения;

- последовательность технологических опе­раций по монтажу оконных блоков.

9.4 При проектировании и исполнении уз­лов примыкания должны выполняться следу­ющие условия:

- заделка монтажных зазоров между издели­ями и откосами проемов стеновых конст­рукций должна быть плотной, герметич­ной, рассчитанной на выдерживание клима­тических нагрузок снаружи и условий экс­плуатации внутри помещений;

- конструкции узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должны препятствовать образова­нию мостиков холода, приводящих к обра­зованию конденсата на внутренних поверх­ностях оконных проемов;

- эксплуатационные характеристики конст­рукций узлов примыкания и применяемых материалов (тепло- и звукоизоляция, паро- и воздухопроницаемость) должны отвечать требованиям, установленным в действую­щих нормативных документах;

- герметизация швов со стороны помещений должна быть более плотной чем снаружи;

- при выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуатационные тем­пературные изменения габаритных разме­ров изделий;

- полимерные материалы, применяемые при монтажных работах, должны иметь гигие­ническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в строительстве.

9.5 Крупногабаритные стеновые проемы допускается заполнять сблокированными оконными блоками (по ширине и высоте). Уз­лы соединений блоков и прочностные расчеты должны быть приведены в технической доку­ментации.

9.6 Конструкция узлов примыкания и тех­нология монтажа изделий должны соответст­вовать требованиям проекта.

9.7 Правила эксплуатации изделий уста­навливают в Инструкции по эксплуатации из­делий, утвержденной руководителем предпри­ятия-изготовителя.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.32

9.8 Инструкция по эксплуатации изделий должна включать в себя правила ухода за из­делиями, устанавливать требования к области их применения и безопасной эксплуатации.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантии изготовителя устанавлива­ют в стандартах на конкретные виды изделий. Изготовитель гарантирует соответствие изде­лий требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем пра­вил хранения, монтажа и эксплуатации, а так­же области применения изделий.

10.2 Гарантийный срок хранения изделий - не менее одного года со дня отгрузки изделия изготовителем.

10.3 Гарантийный срок службы оконных и дверных блоков устанавливают в договоре на поставку, но не менее трех лет со дня отгрузки изделий изготовителем.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.33

Приложение А

(рекомендуемое)

Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следу­ющие термины с соответствующими опреде­лениями.

Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообще­ния внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения по­мещений, их вентиляции, защиты от атмос­ферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подо­конной доски, деталей слива и облицовок.

Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматри­вает также установку монтажного уплотне­ния, откосов, сливов, подоконной доски.

Оконный блок - светопрозрачная конст­рукция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и за­щиты от атмосферных и шумовых воздейст­вий.

Оконный блок состоит из сборочных еди­ниц: коробки и створчатых элементов, встро­енных систем проветривания и может вклю­чать в себя ряд дополнительных элементов:

жалюзи, ставни и др.

Балконный дверной блок - светопрозрач­ная конструкция, предназначенная для обес­печения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освеще­ния помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

Балконный дверной блок состоит из сбо­рочных единиц: коробки, дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги.

Рамочная конструкция (элемент) оконного блока - сборочная единица оконного блока, состоящая из брусков (профилей), соединен­ных между собой посредством жестких угло­вых связей: на шипах и клее, сварке, механи­ческих связях (винтовых, на зубчатых пласти­нах, путем опрессовки) и др.

Коробка - сборочная единица оконного или дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески створок или полотен, неподвижно закрепляемая к стенкам оконного или дверного проема.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.34

Створка, створчатый элемент - сборочная единица оконного блока рамочной конструк­ции со светопрозрачным заполнением, соеди­ненная с коробкой, как правило, посредством шарнирной или скользящей связи. Неоткры­вающаяся створка закрепляется в коробке не­подвижно.

Узкая створка - створка шириной, как правило, до 450 мм, используемая для провет­ривания помещения.

Клапанная створка - узкая створка (шири­ной, как правило, до 250 мм) без светопрозрач-ного заполнения, предназначенная для про­ветривания помещения.

Разрезная узкая створка - узкая створка, состоящая из двух полустворок, соединенных через штульповой притвор. В том случае, если верхняя полустворка имеет высоту до 400 мм, ее допускается относить к форточным элемен­там.

Форточка - створчатый элемент с разме­рами, как правило, не превышающими 350 мм х450мм, соединенный посредством шар­нирной связи с брусками створки или короб­ки, предназначенный для проветривания по­мещения.

Фрамуга - створчатый элемент, имеющий откидное открывание, ограниченный горизон­тальным импостом и брусками коробки и пред­назначенный для проветривания помещения.

Полотно - сборочная единица балконного дверного блока рамочной конструкции, вклю­чающая светопрозрачное заполнение и, как правило, нижнюю глухую часть, выполнен­ную в виде щитовой или филенчатой конст­рукции.

Светопрозрачное заполнение – запол-нение из прозрачного листового стекла или стеклопакета. Определение размеров светопрозрачного заполнения приведено на рисунке А. 1.

Рисунок А.1 - Определение размеров светопрозрачного заполнения

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.35

Оконный блок правого (левого) открывания - оконный блок с расположением петель с правой (левой) стороны при виде со стороны открывания створок.

Примечание. В двух-, трехстворчатом оконном блоке правое или левое открывание определяют по расположению узкой створки, рисунок А.2.

а - оконные блоки левого открывания; б - оконные блоки правого открывания; в - неоткрывающийся оконный блок; г - оконные блоки симметричного от­крывания

Рисунок А.2 - Определение изделий по направлению открывания створок

Оконная рама:

1) светопрозрачная конструкция со сложным переплетом, применяемая, как правило, для остекления веранд (рисунок А.З);

2) многоярусная оконная конструкция, состо­ящая из стоек, ригелей, перекладин и др., в ячейке которой устанавливают стеклопакеты, створки, коробки, оконные блоки (рису­нок А.3).

Архитектурный рисунок оконного блока

фронтальный вид оконного бока, определяю­щий конфигурацию и пропорции его габарит­ных размеров и полей остекления.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.36

а - пример деревянной оконной рамы для остекления веранды; б - пример металлической рамы с различ­ными видами заполнения конструкции: 1 - стеклопа-кетами, 2 - неоткрывающейся створкой (или остек­ленной коробкой), 3 - открывающейся (распашной) створкой, 4 - оконными блоками, 5 - рама.

Рисунок А.3 - Определения оконной рамы

Деревоалюминиевый оконный блок - кон­струкция, включающая в себя рамочные эле­менты из древесины и алюминиевых сплавов, прочностные характеристики которых учиты­вают в расчетах на сопротивление эксплуата­ционным нагрузкам.

Деревянный оконный блок с алюминиевой облицовкой - конструкция, состоящая из дере­вянных рамочных элементов, наружные по­верхности которых предохранены от атмос­ферного воздействия накладными деталями из алюминиевых сплавов.

Мансардный оконный блок - оконный блок, устанавливаемый в конструкцию кров­ли под заданным углом к горизонтальной плоскости.

Раскладка (штапик) - деталь, закрепляю­щая светопрозрачное (или глухое) заполнение в створках и дверных полотнах.

Отлив, дождезащитный профиль - деталь, предназначенная для отвода дождевой воды и защищающая оконную конструкцию от ее проникновения.

Брусок - профильная деталь створки, ко­робки, обвязки полотна из любого материала или комбинации материалов (профилирован­ная деревянная деталь, поливинилхлоридный профиль, металлический профиль, в том числе и комбинированный, с термовкладышем).

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.37

Импост - средний брусок коробки, служа­щий для притвора створок и навески створок в трехстворчатых (и более) окнах.

Оконный переплет - конструкция, состоя­щая из брусков створки, предназначенная для членения поля остекления с целью его упроч­нения или декоративного оформления.

Горбылек (средник) - средний брусок оконного переплета.

Декоративные накладки (ложные гор-быльки) - накладные декоративные профили, наклеиваемые на стекло или стеклопакет с внутренней и наружной стороны и образую­щие ложный переплет (фальшпереплет).

Притвор - место примыкания (узел соеди­нения) створки с брусками коробки. Основной притвор - узел соединения вертикальных и верхнего горизонтального брусков створки и коробки. Нижний притвор - узел соединения нижних горизонтальных брусков створки и коробки. Импостной притвор - узел соедине­ния брусков створки с импостом коробки. Безимпостной (штульповой) притвор - узел со­единения брусков створок между собой.

Наплав - выступ профиля створки (короб­ки), перекрывающий зазор в притворе и пред­назначенный, как правило, для прижатия про­кладок.

Варианты открывания створок:

- распашное - створки (полотна) поворачива­ются вокруг вертикальной оси;

- подвесное - створки поворачиваются вок­руг верхней горизонтальной оси;

- откидное - створки поворачиваются вокруг нижней горизонтальной оси;

- поворотно-откидное - створки (полотна) по­ворачиваются вокруг вертикальной и гори­зонтальной нижней оси;

- средне-поворотное - створки поворачива­ются вокруг средней вертикальной или средней горизонтальной оси;

- раздвижное - створки (полотна) перемеща­ются в горизонтальном направлении;

- подъемное - створки перемещаются в верти­кальном направлении;

- комбинированное - сочетание различных видов открывания в одном изделии.

Регулируемое проветривание - обеспече­ние вентиляции помещений с различной крат­ностью воздухообмена путем конструктивных решений открывающихся элементов изделий (створка с регулируемым ограничителем от­крывания, клапан, форточка).

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.38

Щелевое проветривание - ограниченное проветривание помещения через фиксирован­ный зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента (площадь открывания не более 0,02 м2).

Примечание. Щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечи­вает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки.

Самовентиляция - саморегулирующаяся вентиляция, система ограниченного воздухо­обмена через каналы камер профилей или че­рез встроенные в оконные блоки саморегули­рующиеся климатические клапаны с целью ре­гулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон.

Долговечность - характеристика (пара­метр) изделий, определяющая их способность сохранять эксплуатационные качества в тече­ние заданного срока, подтвержденная резуль­татами лабораторных испытаний и выражае­мая в условных годах эксплуатации (срока службы).

Толщина непрозрачной части оконного блока - средняя толщина ВСР комбинации (сис­темы) брусков створок и коробок по сечению оконного блока. Пример ее определения при­веден на рисунке А.4.

где В1 - толщина брусков и коробок;

В2, В3 –  толщина брусков и створок

Рисунок А.4 - Определение толщины комбинации (системы) брусков (профилей) оконного блока

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.39

Приложение Б

(обязательное)

Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости

Класс воздухопроницаемости оконного блока определяют по показателю объемной воздухопроницаемости Q, м3/м2×ч. В лога­рифмическом масштабе координат строят нормативные прямые графиков зависимости воздухопроницаемости Q от перепада давле­ния DР, Па, определяющие границы классов воздухопроницаемости. Тангенс угла наклона прямых, соответствующий режиму фильтра­ции, принимают равным 2/3, базовые точки построения прямых соответствуют значениям воздухопроницаемости Q, равным 3, 9, 17, 27 и 50 м3/м2 ×ч при значении перепада давления 100 Па. По результатам испытаний оконных блоков, которые проводят по ГОСТ 26602.2, строят линию фактических замеров и по ее расположению определяют класс воздухопро­ницаемости. Пример определения класса воз­духопроницаемости приведен на рисунке Б.1.

В случаях, когда линия фактических заме­ров, расположенная в поле какого-либо клас­са (например, класса В), на локальном участке заходит в поле низшего класса (например, класса Г), испытываемому образцу присваива­ют низший класс воздухопроницаемости.

Оконные блоки класса А должны прохо­дить испытания до контрольного перепада давления DР = 600 Па, класса Б - 500 Па, класса В - 400 Па, класса Г - 300 Па, класса Д - 150 Па. Этим же значениям перепадов давления соответствуют предельные перепа­ды давления для определения класса оконных блоков по водопроницаемости. Класс водо­проницаемости определяют по величине пере­пада давления, при котором происходит сквоз­ное проникновение воды через оконный блок (предел водонепроницаемости).

Общий класс оконного блока по воздухо- и водопроницаемости принимают по наи­меньшему из классов воздухопроницаемости и водопроницаемости.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.40

Рисунок Б.1 – Приклад визначення класу повітропроникності

Рисунок Б.1 – Пример определения класса воздухопроницаемости

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.41

Додаток В

(рекомендований)

Приклад заповнення паспорта віконного блока

Приложение В

(рекомендуемое)

Пример заполнения паспорта оконного блока

(найменування підприємства-виготовлювача)

(наименование предприятия-изготовителя)

(адреса, телефон, факс підприємства-виготовлювача)

(адрес, телефон, факс предприятия-изготовителя)

ПАСПОРТ

(документ про якість) (документ о качестве)

Віконний блок _   ВД ОСП  15-18 КЛ

Оконный олок     В2 - Б - Д - Б - Г - (М)

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)

Сертифікат відповідності

Сертификат соответствия   ____________________________________________________________________

№ сертифіката

№ сертифіката

Клас виробу (підтверджене значення показника)

Класс изделия (подтвержденное значение показателя)

а) наведений опір теплопередачі (0,57м2 × °С/Вт)

приведенное сопротивление теплопередаче (0,57 м2 × С/Вт_______________________________ В2

б) повітро- і водопроникність

воздухо- и водопроницаемость ______________________________________________________ Д

в) звукоізоляція  ra  транспортного потоку (30 дБА)

звукоизоляция ra транспортного потока (30 дБА) _______________________________________ Г

г) загальний коефіцієнт пропускання світла

обший коэффициент пропускания света _______________________________________________ Г

д) опір вітровим навантаженням

сопротивление ветровым нагрузкам __________________________________________________ Д

Технічні характеристики Технические характеристики

а) вологість деревини, %

влажность древесины, % _________________________________________________________10±2

б) вид лакофарбового покриття                                                                                                  прозоре

вид лакокрасочного покрытия _______________________________________________ прозрачное

(номер зразка-еталона)

(номер образца-эталона) ____________________________________________________________ (3)

Ступінь заводської готовності                                                                                                          повна

Степень заводской готовности ____________________________________________________ полная

Комплектність Комплектность

а) скління

остекление________________________________________________________4М1 + (4М1 -16 -К4)

б) віконні прилади, завіси .                                                                                                 вкрутні завіси

оконные приборы, петли _______________________________________________ ввертные петли

в) кількість контурів ущільнювальних прокладок, шт.

количество контуров уплотняющих прокладок, шт. _____________________________________ 2

г) Додаткові відомості. У комплект постачання виробу входять: віконні ручки (4 шт.) і інструкція з експлуатації _______________________________________________________________________

Дополнительные сведения. В комплект поставки изделия входят: оконные ручки (4 шт.) и инструкция по эксплуатации __________________________________________________________

Гарантійний термін експлуатації (років)

Гарантийный срок службы (лет) ________________________________________________________ 3

Номер партії

Номер партии _______________________________________________________________________ -

Номер замовлення/позиція у замовленні

Номер заказа/позиция в заказе _______________________________________________________17/3

Приймальник ВТК                             Дата виготовлення

Приемщик ОТК   __________           Дата изготовления  "__" __________ 20__ г.

(підпис)

(подпись)

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) с.42

УДК 691.11.023.1/2:006.354                     МКС 91.060.50 Ж32                               Ж32

Ключевые слова: окна н балконные двери. деревянные, пластиковые, металлические, определения, классификация, параметры, раз­меры

Коректор - Н.Я.Козяр

Відповідальний за випуск - В. М. Чеснок Укрархбудінформ

01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26